## Slide 1: Modello e identificazione di un motore DC
(bonus) Analisi Ponte H

## Slide 2: Motore in DC (Direct Current)
Il Motore a corrente continua è composto da tre elementi necessari al suo funzionamento:
Rotore, interno, composto da avvolgimenti di rame che generano un statico grazie alla corrente che scorre al suo interno.
Statore, esterno, magneti permanenti che imprimono una rotazione dal rotore.
Commutatore (o spazzole), invertono il verso della corrente ogni almeno mezzo giro del rotore.
L’idea di fondo consiste nello sfruttare la coppia di forze che si genera quando la corrente percorre una spira immersa in , e cambiare opportunamente il verso della corrente per proseguire il moto, sfruttando l’inerzia della spira già in movimento per superare il punto singolare dal quale non si muoverebbe più.

## Slide 3: Motore in DC (Direct Current) [2]
In figura, la parte sinistra del rotore è respinta dal magnete di sinistra ed attirata da quello di destra. Analogamente fa la parte in basso a destra. La coppia genera la rotazione.
Quando le armature si allineano orizzontalmente, il commutatore inverte la direzione di corrente attraverso gli avvolgimenti, modificando anche il campo magnetico. Il processo ritorna quindi allo stato di partenza e il ciclo si ripete.

## Slide 4: Modello Teorico Motore DC
Il motore può essere descritto da una serie di equazioni, che riguardano sia aspetti elettro-magnetici che meccanici.
Partendo dallo schema più generale per un motore, con uno statore elettro-attuato (non un magnete permanente), otteniamo le seguenti equazioni:
N.B.: questi due termini non sono lineari.

## Slide 5: Modello Teorico Motore DC
Si ottiene pertanto un sistema di equazioni differenziali sulle tensioni delle due maglie del circuito:
La f.c.e.m. è ancora un termine non lineare; tuttavia, se si impiegano magneti permanenti, o la è costante le equazioni diventano lineari. Sostituendo nella seconda equazione, otteniamo:
Dove è la velocità angolare del rotore

## Slide 6: Modello Teorico Motore DC
Applicando la Trasformata di Laplace all’equazione precedente, ed esprimendola in funzione della corrente, essa diventa:
Mentre la coppia erogata dal motore è:
Collegando un carico al motore di inerzia ed attrito , e trasformando la sua equazione con Laplace:
Otteniamo così uno schema del nostro sistema motore-carico, che controllato in tensione raggiunge una velocità angolare limite (ed eventualmente un angolo desiderato)

## Slide 7: Modello Teorico Motore DC
Abbiamo visto nello schema finale come lo schema motore-carico sia un sistema del secondo ordine, con due poli reali e convergenti ad un valore limite calcolabile con il teorema del valor finale.
Come mai allora il motore è approssimato - con un’ottima stima – ad un modello del primo ordine? Perché il polo elettrico è molto veloce, ha una dinamica di due ordini maggiore rispetto a quella meccanica, quindi si può assumere come se, mentre la parte meccanica sta iniziando la sua evoluzione, il valore elettrico sia già costante, semplificando l’analisi del modello.
Infatti, ricordando la funzione di trasferimento che descrive il polo elettrico:
Per il teorema del valor finale, considerando un ingresso a gradino per la tensione – che secondo Laplace sarebbe nella forma -, l’uscita avrebbe la forma:
Ovvero la I legge di Ohm, che quindi ci permette di considerare un motore come un dispositivo alimentato direttamente in tensione, unica variabile che possiamo impostare con precisione come output da un pin di un microcontrollore come Arduino.

## Slide 8: Ottenere modello motore tramite MATLAB…
Una volta individuato il modello teorico, è necessario stimare i coefficienti e del motore adoperato. Per fare ciò, sono stati presi i dati di velocità angolare in funzione dell’ingresso tramite Arduino, e salvati su file .txt, sono stati elaborati su MATLAB tramite la funzione tfest() del Control System Toolbox.
Fissando il numero di poli e zeri della FdT da individuare (adesso noti dalla trattazione teorica), la funzione fornisce una stima dei parametri utilizzando i dati forniti appositamente preparati.

## Slide 9: …verificarne la veridicità…
Come visibile, il risulto è molto preciso, e confrontando la simulazione ottenuta con i dati raccolti sperimentalmente, è apprezzabile la bontà della stima.

## Slide 10: …e confutarne la validità nella pratica

## Slide 11: Analisi per PWM variabile
Individuata la funzione di trasferimento tramite un’accelerazione massima seguita da una frenata, abbiamo deciso di applicarla a valori di duty cycle variabili, poiché il nostro controllo, specie per angoli piccoli, deve spaziare tra tutti i possibili valori (0-255).
Come è visibile dalla figura, non solo nel transitorio non riusciamo a inseguire con la simulazione il valore sperimentale, ma anche a regime, ad eccezione della velocità massima, siamo lontani dalla realtà fisica.
Come mai questa anomalia?

## Slide 12: Il Ponte-H
Il funzionamento del Ponte-H è molto semplice: sfruttando 4 transistor sui bracci verticali del circuito in figura, e i due ingressi di controllo A e B, è possibile invertire il senso di rotazione del motore elettrico, permettendo quindi di controllare (nel nostro caso) sia il modulo che il verso del vettore di momento angolare.

## Slide 13: Aggiungere un titolo di diapositiva - 3